ATA

CS6220 VT-2120

(SIP-адаптер на 2 номера)

Инструкция пользователя

1. Введение. Основные сведения о разъемах и кнопках управления телефонного адаптера.

Разъемы и кнопки управления, расположенные на его задней  поверхности:

- LAN – разъем для подключения в локальную сеть или сетевую карту Вашего компьютера

- WAN – разъем для подключения к каналу доступа в Интернет (ADSL/Cable модем или Ethernet)

Power - разъем для подключения источника питания постоянного тока (входит в комплект).

Phone1 – разъем для присоединения обычного телефонного аппарата №1

Phone2/Line – разъем для присоединения обычного телефонного аппарата №2

Reset – кнопка перезагрузки телефонного адаптера

2. Порядок подключения телефонного адаптера.

2.1. Подключение к электропитанию

Присоедините поставляемый в комплекте источник постоянного тока к соответствующему разъему на задней поверхности аппарата, и затем включите источник в сеть 220В.

2.2. Подключение адаптера к сети Интернет

Подключите Ваш телефонный адаптер при помощи кабеля поставляемого в комплекте через гнездо LAN к сетевому адаптеру (сетевой карте) Вашего компьютера. Другим кабелем подключите Ваш адаптер через гнездо WAN напрямую к Вашему ADSL/Cable модему. (Рис. 1) Если вы используете сетевой концентратор (hub или switch), то напрямую подключите к нему телефон через гнездо LAN. В гнездо Phone1 обычным телефонным кабелем подключите обычный телефон (радио телефон или факс). Телефон должен обязательно быть установлен в тональном режиме. Если вы приобрели 2 телефонных номера, то в гнездо Phone2/Line обычным телефонным кабелем подключите свой 2-й аналоговый телефон

Рис. 1. Схема подключения VoIP адаптера

3. Программирование параметров подключения телефонного адаптера к Интернет

3.1. Выяснение типа подключения к Интернет

Провайдеры Интернет (ISP) по всему миру предлагают несколько основных вариантов подключения к сети Интернет:

- статический IP-адрес,

- динамический IP-адрес, который назначается с помощью DHCP

- динамический IP-адрес, который назначается с помощью PPPOE

Для корректного подключения телефона необходимо выяснить у Вашего провайдера Интернет, какой тип подключения к сети Интернет используется у Вас. Также это можно выяснить самостоятельно. Для того, чтобы выяснить это самостоятельно на компьютере с операционной системой Windows XP нажмите кнопку “ПУСК” (Start), затем нажмите “Выполнить” (Run), наберите команду “cmd” и нажмите кнопку “ОК”. В появившемся черном экране наберите команду “ipconfig /all” (для Windows 98 введите команду “winipcfg”) и нажмите кнопку “Enter”. Система выдаст Вам подробную информацию о типе используемого подключения к сети Интернет. Например,

Примечание: Вся системная информация разбита на 2 части. 1-часть это информация о типе подключения по локальной сети (например, подключение компьютера через сетевую карту к ADSL модему). А 2-я часть представляет непосредственно информацию о типе подключения к Интернет

- Обратите внимание на параметр DHCP, если он включен, то Ваш компьютер получает IP-адрес автоматически при помощи DHCP

- Если параметр DHCP выключен, обратите внимание на пункт «Описание» во 2-й части системной информации, если оно примерно следующее «WAN (PPP/SLIP) Interface», то Ваш компьютер получает IP-адрес автоматически при помощи протокола PPPOE.

Примечание: некоторые провайдеры услуг Интернет не поддерживают режим мультисессий для протокола PPPOE, таким образом, если у Вас используется один и тот же пароль для выхода в Интернет с компьютера и для подключения VoIP адаптера в Интернет, то одновременно работать и телефон и Интернет на компьютере не смогут. В этом случае Вам необходимо обратиться к Вашему провайдеру за дополнительным PPPOE логином и паролем, который Вы пропишите или в своем компьютере или в телефоне, чтобы одновременно работал и Интернет на компьютере и телефон

- Если параметр DHCP выключен и в описании не указано, что используется интерфейс PPP, значит, у Вас используется статический IP адрес для выхода в Интернет. В этом случае запишите информацию о Вашем IP-адресе (IP-address), Маске подсети (Subnet Mask) и Основном шлюзе (Gateway)

3.2. Настройка VoIP адаптера с помощью Web-интерфейса

Внимание по умолчанию  внутренний адрес VoIP адаптера 192.168.102.1. Пожалуйста, не меняйте его, чтобы иметь доступ к меню конфигурирования адаптера!

3.2.1 Если на компьютере установлена операционная система Windows XP:

Нажмите Пуск/Настройка/Панель управления/Сетевые подключения. В открывшемся окне выберите Ваше соединение по локальной сети как это указано на рисунке:

3.2.2 Нажмите на правую кнопку мыши и в открывшемся меню выберите Свойства этого подключения

3.2.3 Во вновь открывшемся окне выберите Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства

3.2.4.  Выберите параметр Использовать следующий IP-адрес и введите следующую информацию IP адрес: 192.168.102.10, Маска подсети 255.255.255.0 как это указано на рисунке. После ввода информации нажмите кнопку ОК. (IP-адрес и маска подсети может быть любой, главное, чтобы они были из той же подсети, что и установленный в адаптере по умолчанию IP-адрес 192.168.102.1)

Примечание: чтобы не потерять параметры, которые могут быть введены в настройках протокола TCP/IP для доступа в Интернет с Вашего компьютера, следует записать эти параметры и после окончания настройки адаптера ввести их заново, следуя процедуре описанной выше

3.2.5 Откройте браузер MS Internet Explorer и введите следующий адрес 192.168.102.1 и нажмите кнопку Enter

У Вас должно появится меню настроек адаптера через WEB. Если этого не произошло и система пишет, что страница не может быть отображена или пишет, что подключение невозможно в автономном режиме и пытается подключиться к Интернет. В меню «Сервис» Вашего браузера выберите «Свойства обозревателя», выберите вкладку «Подключения» и отметьте пункт меню «Никогда не использовать». Нажмите « Применить» и «ОК». Затем закройте браузер MS Internet Explorer и запустите его снова, уберите галочку «Работать автономно» в меню «Файл» Вашего браузера, заново наберите адрес 192.168.102.1 и нажмите «Ввод».

3.2.6. После входа меню настройки адаптера через WEB  выглядит следующим образом:

Начало формы

Для корректной работы адаптера Вам нужно настроить следующие параметры:

- Параметры Вашего Интернет-соединения

- Параметры доступа к телефонному сервису

Все остальные значения оставляем без изменения так, как они не влияют на работу телефонного сервиса.

3.2.7 Настройка параметров Вашего Интернет-соединения

Выберите, какой тип Интернет-соединения используется в Вашем месте, и сделайте следующие настройки в меню WAN Вашего адаптера:

1. Настройка для типа выхода в Интернет по DHCP

- Зайдите на вкладку WAN/Wan Settings

- Установите Device Operating Mode (режим работы адаптера) в положение Bridge

- Поставьте галочку в месте «Obtain WAN configuration dynamically»

- Нажмите на кнопку Save Wan Settings, расположенную внизу меню настроек

2. Настройка для типа выхода в Интернет по протоколу PPPOE

- Зайдите на вкладку WAN/Wan Settings

- Установите Device Operating Mode (режим работы адаптера) в положение Bridge

- Поставьте галочку в месте «Obtain WAN configuration dynamically»

- Нажмите на кнопку Save Wan Settings, расположенную внизу меню настроек

- Зайдите на вкладку WAN/ PPPoE

- Установите Enable PPPoE (включение протокола PPPoE) в положение YES

- Пропишите Ваш PPPOE логин и пароль, выданный Вашим провайдером Интернет, в строки Username и Password из меню Authentication, соответственно.

- Нажмите на кнопку Save PPPoE Settings, расположенную внизу меню настроек

Примечание: некоторые провайдеры услуг Интернет не поддерживают режим мультисессий для протокола PPPOE, таким образом, если у Вас используется один и тот же пароль для выхода в Интернет с компьютера и для подключения VoIP адаптера в Интернет, то одновременно работать и телефон и Интернет на компьютере вероятней всего не смогут. В этом случае Вам необходимо обратиться к Вашему провайдеру за дополнительным PPPOE логином и паролем, который Вы пропишите или в своем компьютере или в телефоне, чтобы одновременно работал и Интернет на компьютере и телефон

3. Настройка  для типа выхода в Интернет по фиксированному IP-адресу

- Зайдите на вкладку WAN/Wan Settings

- Установите Device Operating Mode (режим работы адаптера) в положение Bridge

- Поставьте галочку в месте «Specify fixed WAN configuration»

- Пропишите Ваш IP-адрес в строке - IP Address, Вашу маску подсети в строке - IP Netmask и адрес Вашего шлюза в строке - IP Gateway

- Нажмите на кнопку Save Wan Settings, расположенную внизу меню настроек

3.2.8 Настройка параметров телефонного сервиса

1. Настройка

данных для доступа к телефонному серверу

- Перейдите в подменю SIP/Server

- В меню настроек «Primary Server Settings» пропишите следующие данные:

Address: 85.95.128.5

Port: 5060

Domain Name: 85.95.128.5

- Нажмите на кнопку Save SIP Settings, расположенную внизу меню настроек

2. Настройка данных пользователя услуг телефонного сервиса

- Перейдите в подменю SIP/User1

- В меню настроек «USER 1 Configuration» пропишите следующие данные:

Phone Number: ваш телефонный номер в формате 74232302ХХХ

Caller ID name: ваш телефонный номер в формате 74232302ХХХ

Port: 5060

Username: Ваш логин для осуществления доступа к телефонному сервису

Password:  Ваш пароль для осуществления доступа к телефонному сервису

- Установите Line1 AEC Control   в положение OFF

- Нажмите на кнопку Save SIP User Settings, расположенную внизу меню настроек

3. Настройка аудио параметров

- Перейдите в подменю Codecs

- Поставьте галочку напротив кодека G.723 или G.729 (Примечание: G.729 лучше передает голос, но потребляет больше Интернет-трафика)

- Установите  напротив выбранного Вами кодека Silence Suppression (подавление пауз) в положение ON

- Установите Packetization  в положение 20ms

- Нажмите на кнопку Save Codec Configuration, расположенную внизу меню настроек

3.2.9 Перезагрузка адаптера

Для того чтобы все изменения вступили в силу необходимо перезагрузить адаптер. Для этого войдите в меню RESET, выберите Reset and execute Main Application и нажмите на кнопку RESET, расположенную внизу меню настроек. Перезагрузка займет некоторое время. После ее окончания можно закрыть окно настроек адаптера и приступать к использованию.

4. Пользование адаптером

- Для звонка в г. Владивосток просто наберите обычный Владивостокский номер (6 цифр для телефона с городским номером или федеральный номер абонента);

- Для звонка из города Владивостока на Ваш телефон достаточно просто набрать шестизначный номер Вашего телефона в виде 302ХХХ, где ХХХ последние три цифры Вашего номера; Если вам звонят на этот телефон не из Владивостока, то вызывающему абоненту следует набирать номер с кодом города Владивостока 4232 302ХХХ

- Для звонка по Приморскому краю, наберите 8 423ХХ + номер вызываемого абонента в Приморье.

- Для звонка по России наберите 8 + код города + номер абонента

- Для звона за пределы России наберите 810 + код города + номер абонента

- Узнать состояние своего счета можно, набрав с телефона сервисный номер «100»